Таблица технических характеристик многопильного станка ДВЛ160

| Ширина обрабатываемого материала: -наибольшая, мм -наименьшая, мм | 430 50 |
| --- | --- |
| Толщина обрабатываемого материала: -наибольшая, мм -наименьшая, мм | 160 40* |
| Длина обрабатываемого материала, мм, не менее | 1000 |
| Линейная скорость реза, м/c, не менее | 74 |
| Номинальная скорость подачи, м/мин | 5, 8, 13 |
| Количество пил, шт., не более | 7 |
| Расстояние между крайними пилами, мм, не более | 400 |
| Диаметр пил, мм, наибольший | 500 |
| Номинальный диаметр посадочной шейки под инструмент, мм | 50 |
| Номинальное расстояние от пола до рабочей поверхности стола, мм | 910 |
| Норма обслуживания, чел | 2 |
| Род тока питающей сети | переменный трехфазный |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение сети, Вт | 380 |
| Кол-во электродвигателей шт | 2 |
| Электродвигатель главного привода (пильного вала) номинальная мощность, кВт | 45 |
| Номинальная частота вращения, обр./мин | 2450 |
| Электродвигатель привода подачи (подающих рябух): -номинальная мощность, кВт -номинальная частота вращения, об/мин | 1.5 3000 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 46,5 |
| Масса, кг | 1050 |
| Габаритные размеры: -длина, мм -ширина, мм -высота, мм | 1700 1300 1650 |